## Laboratorní cvičení z TŘ – R3b

# Měření frekvenčních charakteristik

Změřte frekvenční charakteristiku ;  na objektech:

“černá skříňka“ (fázový posuv určete kompenzační metodou),

analogový model (fázový posuv určete z Lissajousova obrazce - elipsy).

Naměřené frekvenční charakteristiky graficky znázorněte:

- v komplexní rovině,

v logaritmických souřadnicích.

Z průběhu frekvenčních charakteristik určete:

- řád soustavy,

statické zesílení soustavy.

V příslušné části referátu uveďte způsob měření frekvenčních charakteristik včetně schématů zapojení přístrojů.

Proveďte zhodnocení použitých metod a získaných výsledků.

Poznámka:

Připojení analogového modelu pro měření bodů frekvenční charakteristiky.