## Laboratorní cvičení z TŘ – R4

# Experimentální zjišťování kritického zesílení

a)	Aplikací Hurwitzova kritéria stability ověřte, zda otevřený systém s přenosem  je stabilní.

Nakreslete úplné analogové schéma otevřeného systému.

Systém ad 1a) opatřete jednotkovou zpětnou vazbou a určete přenos uzavřeného obvodu systému .

Spočítejte statické zesílení uzavřeného obvodu tak, aby uzavřený systém byl stabilní.

Určete výpočtem hodnotu statického zesílení, pro kterou bude uzavřený systém na mezi stability, tj. určete . (pozn.: )

Získané teoretické výsledky ověřte experimentální na modelu uzavřeného systému s využitím AP MEDA-T.

Aplikací Michajlovova kritéria stability rozhodněte, zda uzavřený Fu(p) se statickým zesílením  a  je stabilní. Vypočtěte a nakreslete Michajlovův hodograf uzavřeného systému pro tyto případy.

Prověřte zhodnocení získaných výsledků.